2018-01-31

Пчёлка. Работа с импульсами.

Устройство может работать в так называемых циклах АП0, АП8, НОР и П15 – набор последовательностей с чередованием зарядных и разрядных периодов времени. Заряд или разряд в соответствующей фазе может отсутствовать, или протекать со стабилизацией тока или напряжения.

| Цикл | Время заряда | Время разряда | Работа/перерыв |
| --- | --- | --- | --- |
| АП0 | ~1 сек | ~1 сек | нет |
| АП8 | ~1 сек | ~1 сек | 7.5/7.5 мин |
| НОР | программируется | программируется | нет |
| П15 | 15 мин | 15 мин | нет |

АП8 чередует работу и перерыв, в течение которого воздействие на нагрузку отсутствует.

Индикация и работа с предложенными циклами ведётся при горящем светодиоде «Импульсы» и режиме «Заряд» по типу «CC/CV», не «Прог». Переход между «CC/CV» и «Прог» осуществляется длительным нажатием кнопки «Пост.ток/Импульсы». Выбор цикла и настройка его фаз производится в состоянии «Стоп» при редактировании первой инф. строки – вход и выход из редактирования осуществляется  длительным нажатием кнопки «C.V./C.C.». На индикаторе тока имена циклов перебираются по кругу кнопкой «Пост.ток/Импульсы». Вид стабилизации изменяется(*) кнопкой «C.V./C.C.», а соответствующая ему фаза заряда или разряда выбирается кнопкой «Режим».

Когда выбран цикл «НОР», на индикаторе таймера показывается время зарядного или разрядного периода, которое может изменяться при редактировании первой инф. строки.

Если в процессе настройки происходит однократное мигание светодиода «Хранение», значит было нажатие кнопки, не поддерживаемой в текущей комбинации настроек. В работе мигание этого светодиода показывает, что был достигнут установленный порог напряжения при работе в C.C., подача тока при этом снимается.

Индикаторы тока и напряжения при работе в АП0 и АП8 показывают установившиеся величины, запомненные по работе прошлого периода подачи тока, а не в данный момент.

*Примечание: в текущей редакции отключена возможность работать в C.V. , обновление следует.